## Slide 1: Situation professionnelle – Épreuve E6 BTS SIO – Option SISR Intitulé de la situation : Configuration et mise en service d’un switch réseau dans le nouveau local du SMUR

## Slide 2: 1. Contexte professionnel
Lors de mon stage au service informatique de l’hôpital de Château-Gontier, le service SMUR a changé de local. Ce déménagement nécessitait l’installation d’un nouveau switch réseau afin de raccorder les équipements informatiques du service au réseau existant de l’hôpital.
Le switch fourni était neuf et non configuré. Afin d’éviter toute erreur de configuration et de garantir une cohérence avec l’infrastructure déjà en place, il a été décidé de reprendre la configuration d’un switch déjà utilisé et fonctionnel au sein de l’hôpital.

## Slide 3: 2. Problématique
Comment configurer un switch réseau non paramétré et l’intégrer au backbone de l’hôpital, tout en respectant l’organisation existante du réseau et en assurant la continuité de service pour le SMUR ?

## Slide 4: 3. Etapes de la mission+++
Accéder au switch via une connexion console
Récupérer une configuration existante et fonctionnelle
Appliquer cette configuration sur le nouveau switch
Configurer les ports et les VLAN nécessaires
Tester le bon fonctionnement du switch avant mise en production

## Slide 5: 4. Moyens matériels et logiciels
Switch réseau HPE non configuré
Ordinateur portable d’administration
Câble console USB
Pilote USB du switch
Logiciel PuTTY
Fichier de configuration (CFG) d’un switch déjà en service
Câble RJ45
Câble de Fibre optique

## Slide 6: 5. Réalisation de la mission 5.1 Connexion au switch
Le switch a été relié à un ordinateur via son port console USB. Lors de la première tentative, le switch n’était pas reconnu par l’ordinateur. J’ai identifié que le pilote USB du switch n’était pas installé. Après recherche, téléchargement et installation du pilote adapté, le port est devenu accessible.
J’ai ensuite utilisé le logiciel PuTTY, configuré en mode connexion série, afin d’accéder à l’interface en ligne de commande du switch.

## Slide 7: 5.2 Récupération et application de la configuration
Afin de garantir une configuration cohérente avec le réseau existant, j’ai récupéré le fichier de configuration (CFG) d’un switch déjà utilisé dans l’hôpital.
Une fois connecté au switch avec les droits administrateur (commande system-view), j’ai copié et appliqué cette configuration sur le nouveau matériel, puis effectué une sauvegarde de la configuration à l’aide de la commande write memory.

## Slide 8: 5.3 Intégration au backbone
Je me suis ensuite rendu au backbone avec le switch et l’ordinateur portable. Le switch a été relié à l’ordinateur via un câble RJ45 et connecté au backbone de l’hôpital via un câble fibre optique (port 25).
Sur l’ordinateur, j’ai configuré une adresse IP statique dans la même plage réseau que le switch afin de pouvoir accéder à son interface de gestion en local.
L’accès au switch était possible en local car l’interface de gestion est accessible dès lors que le poste d’administration possède une adresse IP dans la même plage réseau que le switch. Une connexion Internet n’était donc pas nécessaire.
Le port 25, utilisé pour la liaison fibre, a été configuré pour autoriser le passage des VLAN nécessaires : VLAN 1, 2, 4, 6 et 46.
Ce port a été configuré en mode trunk (protocole 802.1Q) afin de transporter plusieurs VLAN entre le backbone et le switch.
Le fait d’autoriser uniquement certains VLAN sur ce port permet de contrôler les flux réseau et de respecter l’organisation de l’infrastructure existante.

## Slide 9: 5.4 Incident rencontré et correction
Lors de l’installation du switch dans le nouveau local du SMUR, le réseau ne fonctionnait pas correctement.
Comme je ne voyais pas d’où venait le problème, je suis retournée au backbone pour faire d’autres tests. Après analyse, j’ai constaté que la configuration du port 25 n’avait pas été sauvegardée correctement. Les VLAN autorisés n’étaient donc pas reconnus après le redémarrage du switch.
Le port fibre étant un port trunk transportant plusieurs VLAN, l’absence de cette configuration empêchait la réception du trafic réseau provenant du backbone, ce qui bloquait la connectivité réseau.
J’ai donc :
  Reconfiguré le port 25,
  Autoriser à nouveau les VLAN nécessaires,
  Sauvegarder correctement la configuration.
Après cette correction, le switch a été réinstallé dans le local du SMUR.
Cet incident m’a permis de comprendre l’importance de la sauvegarde de la configuration et du rôle essentiel des ports trunk dans la connectivité réseau du switch.

## Slide 10: 5.5 Configuration des ports utilisateurs
Les ports utilisateurs ont été configurés en mode access afin d’associer chaque poste à un seul VLAN, contrairement au port fibre configuré en trunk.
Les ports du switch ont été configurés en fonction des besoins du service :
Port 1 : VLAN 1 (administration)
Ports 2 et 3 : VLAN 6
Port 4 : VLAN 2
Port 5 : VLAN 4
Ports 6, 7 et 8 : VLAN 46
Les ports correspondants ont été brassés dans la baie de brassage au SMUR.

## Slide 11: 6. Tests et validation
Test de connexion directe entre un ordinateur et le switch
Vérification de l’accès réseau sur chaque prise RJ45 murale
Validation du fonctionnement du switch et de la connectivité réseau
Tous les tests se sont révélés concluants : l’ensemble des prises murales fournissaient une connexion réseau fonctionnelle.

## Slide 12: 7. Résultats obtenus
Switch correctement configuré et intégré au réseau
Respect de l’architecture réseau existante
Continuité de service assurée pour le SMUR
Infrastructure opérationnelle dans le nouveau local

## Slide 13: 8. Bilan personnel
Cette mission m’a permis de renforcer mes compétences en administration réseau, notamment sur la configuration de switchs, la gestion des VLAN et l’intégration d’équipements au backbone. L’incident rencontré m’a également sensibilisée à l’importance de la sauvegarde des configurations, indispensable pour garantir la fiabilité et la continuité de service, en particulier dans un environnement hospitalier critique.

## Slide 14: 9. Compétences BTS SIO SISR mobilisées
Administrer des systèmes et des réseaux
Maintenir une infrastructure réseau
Gérer le patrimoine informatique
Intervenir lors d’une évolution d’infrastructure